## Slide 1
겨울 지하철, 왜 '덥다'는 민원이 더 많을까
객실 온도를 혼잡도에 맞추는 약난방칸 확대 제안
시민 정책 제안 공모 | 도시철도 3호선 이용자 모임

## Slide 2
02 | 08
시범 운행 전 겨울의 냉난방 민원
시범 운행 전 겨울(12~2월) 3호선 냉난방 민원은 모두 5,460건이었습니다.
구분 | 건수
덥다 | 3,900건
춥다 | 1,560건
'덥다' 민원이 '춥다' 민원보다 2.5배 많았습니다.

## Slide 3
03 | 08
언제 더운가
시간대 | 평균 혼잡도 | 객실 평균 온도
출근 7~9시 | 158% | 24.6℃
낮 11~15시 | 62% | 21.4℃
낮 시간대에 비해 출근 시간대 객실 온도가 3.2℃ 높았습니다.
'덥다' 민원의 71%가 혼잡도 150%를 넘는 시간에 들어왔습니다.

## Slide 4
04 | 08
설정 온도는 이렇게 정합니다
객실 설정 온도 =
기준 온도
−
혼잡 보정값
기준 온도: 겨울 20℃
혼잡도 150% 이상일 때 보정값 2℃

## Slide 5
05 | 08
약난방칸 시범 운행 (지난겨울 12~2월)
열차마다 양 끝 두 칸의 난방 온도를 2℃ 낮게 맞췄습니다.
'덥다' 민원은 한 달 평균 1,300건에서 780건으로 40% 줄었습니다.
'춥다' 민원은 한 달 평균 520건에서 560건으로 조금 늘었습니다.

## Slide 6
06 | 08
약난방칸 이용자 설문 (612명)
응답 | 비율
더 쾌적하다 | 64%
차이를 못 느꼈다 | 27%
더 춥다 | 9%
이용자 10명 중 6명 이상이 더 쾌적하다고 답했습니다.
'더 춥다'는 응답은 10% 미만이었습니다.

## Slide 7
07 | 08
비용과 전력
시범 칸의 난방 전력 사용량은 일반 칸보다 12% 적었습니다.
추가 비용은 안내 스티커와 앱 알림 개발비 1,800만 원입니다.

## Slide 8
08 | 08
제안
모든 열차에 약난방칸 2칸 운영
역 안내 화면과 앱에 약난방칸 위치 표시
감사합니다